1. Povežite pojmove s pripadajućim simbolima:

2. Dopunite pojmove koji nedostaju.

a)  Sjaj žaruljica je slabiji.To znači da je i struja u tom krugu__________.

b)  Što je više žaruljica u serijskom spoju sjaj žaruljica je _______________.

c) Dodavanjem nove žaruljice u paralelni spoj ostale će i dalje svijetliti ______ sjajem.

3. Zaokruži da li su sljedeće tvrdnje TOČNE  ili NETOČNE.

a) Ako su žaruljice u strujnom krugu jednake one

uvijek jednako svijetle 					TOČNO     NETOČNO

b) U serijskom spoju sve žaruljice svijetle istim sjajem.        TOČNO     NETOČNO

c) U strujnome krugu serijski su spojene tri jednake žarulje.

Jače svijetli ona koja je bliže izvoru električne energije.    TOČNO     NETOČNO

## d) Odvijemo li jednu žarulju a ostale i dalje svijetle

žaruljice su spojene serijski.				TOČNO     NETOČNO

## e) Vijek trajanja baterije je manji u paralelnom spoju.	TOČNO     NETOČNO

4. Zaokružite ispravan odgovor:

Dodavanjem žarulja u paralelu njihov sjaj:

a) se smanjuje

b) se povećava

c) ostaje isti.

5. Zaokružite ispravan odgovor.

Od 4 žaruljice na slikama najjače svijetli

6. Zaokružite ispravan odgovor:

Žaruljice su jednake. Slabije svijetli žaruljica:

7. Žarulje za rasvjetu u stanovima spojene su __________na izvor električne energije.

8. Pet jednakih žaruljica spojeno je redom u strujni krug s baterijom kako je prikazano na

slici. Zaokruži ispravnu tvrdnju.

- Žaruljica 5 svijetli jače od žaruljice 1,

- Žaruljica 5 svijetli jednako kao žaruljica 1

- Žaruljica 5 svijetli slabije od žaruljice 1

9. Božično drvce je osvijetljeno pomoću 40 žaruljica koje su spojene serijski na električnu mrežu.Nakon pregaranja 1 žaruljice,ostale su ponovo spojene serijski na istu mrežu.Jača struja u strujnome krugu bila je kod :

a) 40 žaruljica

b) 39 žaruljica.

10. Prouči strujno krugove na slici. U kojem su strujnom krugu žaruljice spojene:

- serijski ___________

- paralelno ___________

10. Što će se dogoditi s ostalim žaruljicama ako u svakom spoju na slici odvijemo žaruljicu 1

iz grla?

- ____________________________________

- ____________________________________

- ____________________________________

11. Nacrtajte shemu strujnog kruga koji se sastoji od dvije žaruljice, baterije i  tri prekidača.

Spojite elemente strujnog kruga tako da se svaka žaruljica može «paliti» zasebno i obje

istodobno .

12. Kako ćete najbrže provjeriti je li niz žaruljica spojen serijski ili paralelno?